## OUTLINE DIMENSIONS AND MATERIALS

## 尺寸和材料

## SPECIFICATIONS

### Absolute Maximum Ratings

### 绝对最大额定值

|  |  | 350 | mA |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 800 | mA |
|  |  | 5 | V |
|  |  | 1.25 | W |
|  |  | 120 | ℃ |
|  |  | -25 ~ +85 | ℃ |
|  |  | -40 ~ +100 | ℃ |

[1] IFP conditions: pluse width 10msec. and duty 0.1

IFP 条件: 脉冲宽度10msec. , 占空比 0.1.

### Initial Electrical/Optical Characteristics

### 初始光电特性

|  |  | IF=350mA | 2.9 | / | 3.5 | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / | 110 | / | lm |
|  |  |  | / | 3000/ 6000 | / | K |
|  |  |  | / | 120 | / | Deg. |

## BIN CODE

## Bin code form: X1X2X3X4

### X1 : Luminous Flux (If=350ma)

| X1 | Luminous Flux | Unit |
| --- | --- | --- |
| S | 85-95 | lm |
| T | 95-110 |  |
| U | 110-130 |  |
| V | 130-160 |  |

### X2 X3 : Correlated Color Temperature (If=350ma)

### X 4 : CRI Rank (If=350ma)

## RELIABLITY TESTS

## 可靠性测试

## REFLOW SOLDERING INSTRUCTIONS

## 回流焊说明

## TYPICAL INITIAL OPTICAL/ELECTRICAL CHARACTERISTICS

## 典型光电特性

Spectrum 光谱  (Ta=25℃ IF=350mA )

Directivity配光曲线  (Ta=25℃ IF=350mA )

Forward Current & Forward Voltage

伏安特性曲线  (Ta=25℃ )

Relative Luminous Flux & Forward Current

相对光通量与正向电流关系特性

Allowable Forward Current & Ambient Temperature

最大允许正向电流和环境温度关系特性

Relative Luminous Flux & Ambient Temperature

相对光通量和环境温度关系特性

Luminous Flux Attenuation

光衰特性  (IF=350mA Ta=25°C)